## Slide 1
1. 동일한 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 최대 저항값은 최소 저항값의 몇 배인가?
① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16
2. 1[Ω•m]는 몇 [Ω•cm]인가?
① 102 ② 10-2 ③ 106 ④ 10-6
3. 공기 중에 10[μC]과 20[μC]를 1[m] 간격으로 놓을 때, 발생되는 정전력[N]은?
① 1.8 ② 2.2 ③ 4.4 ④ 6.3
4. 회로의 접속점에서 볼 때, 접속점에 흘러 들어오는 전류의 합은 흘러 나가는 전류의 합과 같다. 라고 정의되는 법칙은?
① 키르히호프 제1법칙 ② 키르히호프 제2법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙 ④ 앙페르의 오른나사 법칙

## Slide 2
5. 두 종류의 금속 접합부에 전류를 흘리면 전류의 방향에 따라 줄열 이외의 열의 흡수 또는 발생 현상이 생긴다. 이러한 현상을 무엇이라고 하는가?
① 제베크 효과 ② 페란티 효과 ③ 펠티에 효과 ④ 초전도 효과
6. +Q1[C]과 –Q2[C]의 전하가 진공 중에서 r[m]의 거리에 있을 때, 이들 사이에 작용하는 정전기력 F[N]은?
①
②
③
④
7. 3[V]의 기전력으로 300[C]의 전기량이 이동할 때 몇 [J]의 일을 하게 되는가?
① 제베크 효과 ② 페란티 효과 ③ 펠티에 효과 ④ 초전도 효과

## Slide 3
8. 다음 ( )안의 알맞은 내용으로 옳은 것은?
회로에 흐르는 전류의 크기는 저항에 ( ㉠ )하고 가해진 전압에 ( ㉡ ) 한다.
① ㉠ 비례, ㉡ 비례 ② ㉠ 비례, ㉡ 반비례
③ ㉠ 반비례, ㉡ 비례 ④ ㉠ 반비례, ㉡ 반비례
9. 2[μF], 3[μF], 5[μF]인 3개의 콘덴서가 병렬로 접속되었을 때의 합성 정전용량 [μF]는?
① 0.97 ② 3 ③ 5 ④ 10
10. 초산은(AgNO3) 용액에 1[A]의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이 때 은의 석출량[g]은? 단, 은의 전기 화학 당량은 1.1×10-3[g/C]이다.
① 5.44 ② 6.08 ③ 7.92 ④ 9.84

## Slide 4
11. R1[Ω], R2[Ω], R3[Ω]의 저항 3개를 직렬로 접속했을 때의 합성 저항[Ω]은?
① ② ③ ④
12. 진공 중에 10[μC]과 20[μC]의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?
① 18×10-1 ② 2×10-2 ③ 9.8×10-9 ④ 98×10-9
13. 초산은(AgNO3) 용액에 1[A]의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이 때 은의 석출량[g]은? 단, 은의 전기 화학 당량은 1.1×10-3[g/C]이다.
① 5.44 ② 6.08 ③ 7.92 ④ 9.84
14. 3[kW]의 전열기를 1시간 동안 사용할 때 발생하는 열량[kcal]은?
① 3 ② 180 ③ 860 ④ 2,580

## Slide 5
15. 비유전율 2.5의 유전체 내부의 전속밀도가 2×10-6[C/m2] 되는 점의 전기장의 세기는 약 몇 [V/m]인가?
① 18×104 ② 9×104 ③ 6×104 ④ 3.6×104
16. 전력량 1[Wh]와 그 의미가 같은 것은?
① 1[C] ② 1[J] ③ 3,600[C] ④ 3,600[J]
17. 전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 같은 전기력선은 흡인한다
② 전기력선은 서로 교차하지 않는다
③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다
④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다

## Slide 6
18. 전기 분해를 하면 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 관계가 있다. 이 것을 나타낸 법칙은?
① 옴의 법칙 ② 쿨롱의 법칙 ③ 앙페르의 법칙 ④ 패러데이의 법칙
19. 고유 저항 ρ의 단위로 맞는 것은?
① Ω ② Ω•m ③ AT/Wb ④ Ω-1
20. 다음 회로의 합성 정전 용량 [μF]은?
2 μF
4 μF
3 μF

## Slide 7
21. 쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?
① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다
② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다
③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다
④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다
22. 다음은 전기력선의 성질이다. 틀린 것은?
① 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다
② 같은 전기력선은 서로 끌어 당긴다
③ 전기력선은 서로 교차하지 않는다
④ 전기력선은 도체의 표면에 수직이다
23. 2[Ω]과 3[Ω]을 병렬로 접속하여 흐르는 전류는 직렬로 접속하여 흐르는 전류의 몇 배인가? (단, 인가해 준 전압은 동일하다.)
① 2 ② 3.3 ③ 4.17 ④ 5

## Slide 8
24. 전지의 기전력 1.5[V], 내부 저항이 0.5[Ω], 20개를 직렬로 접속하고 부하 저항을 5[Ω]을 접속한 경우 부하에 흐르는 전류[A]는?
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5
25. 공기 중에서 양전하 20[μF], 음전하 30[μF]이 1[m] 떨어져 있을 때 작용하는 힘의 크기 [N]는?
① 5.4[N], 흡인력이 작용한다
② 5.4[N], 반발력이 작용한다
③ 7/9[N], 흡인력이 작용한다
④ 7/9[N], 반발력이 작용한다
26. 200[V], 60[W], 전등 10개를 20시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?
① 10 ② 12 ③ 24 ④ 11

## Slide 9
27. 전기장 중에 단위 전하는 놓았을 때 그것에 작용하는 힘은 어느 값과 같은가?
① 전장의 세기 ② 전하 ③ 전위 ④ 전위차
28. 저항 10[Ω]. 10개를 접속하여 합성 저항값이 최소값을 얻으려면 어떻게 접속해야 하는가?
① 병렬접속 ② 직렬 접속 ③ 직렬-병렬 접속 ④ 브리지 접속
29. 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이떄 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10-3 [g/C] 이다.)
① 5.93[g] ② 11.86[g] ③ 7.82[g] ④ 1.67[g]
30. 1[kWh]와 같은 값은 어느 것인가?
① 3.6×103[J]
② 3.6×106[N/m2]
③ 3.6×103[N/m2]
④ 3.6×106[J]

## Slide 10
31. 키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법으로 잘못된 것은?
① 계산 결과 전류가 +로 표시된 것은 처음에 정한 방향과 반대 방향임을 나타낸다.
② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다
③ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다
④ 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 점에 적용한다
32. 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이떄 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10-3 [g/C] 이다.)
① 5.93[g] ② 11.86[g] ③ 7.82[g] ④ 1.67[g]
33. 진공 중에 10[μC]과 20[μC]의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?
① 18×10-1 ② 2×10-2 ③ 9.8×10-9 ④ 98×10-9
34. 정격 200[V], 1,000[W]인 부하에 전압을 100[V]로 인가하면 소비 전력은 몇 [W]가 되겠는가?
① 800 ② 600 ③ 500 ④ 250

## Slide 11
35. 저항 10[Ω]. 10개를 접속하여 합성 저항값이 최소값을 얻으려면 어떻게 접속해야 하는가?
① 브리지접속 ② 직렬 접속 ③ 직렬-병렬 접속 ④ 병렬 접속
36. 1[kWh]와 같은 값은 어느 것인가?
① 3.6×103[J]
② 3.6×106[N/m2]
③ 3.6×106[J]
④ 3.6×103[N/m2]
37. 다음 전기 회로에서 전류의 흐름 방향은?
25 V
5 Ω
50 V
3 Ω
2 Ω
① 시계 방향
② 반시계 방향
③ 흐르지 않는다
④ 시계방향으로 흘렀다가 반시계 방향으로 흐른다

## Slide 12
38. 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이떄 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293×10-3 [g/C] 이다.)
① 5.93[g] ② 11.86[g] ③ 7.82[g] ④ 1.67[g]
39. 도체의 전기 저항에 대한 것으로 옳은 것은?
① 길이와 단면적에 비례한다
② 길이와 단면적에 반비례한다
③ 길이에 비례하고, 단면적에 반비례한다
④ 길이에 반비례하고, 단면적에 비례한다
40. 키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법으로 잘못된 것은?
① 계산 결과 전류가 +로 표시된 것은 처음에 정한 방향과 반대 방향임을 나타낸다.
② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다
③ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다
④ 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 점에 적용한다
41. 다음은 전기력선의 성질 중 틀린 것은?
① 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다
② 같은 전기력선은 서로 끌어 당긴다
③ 전기력선은 서로 교차하지 않는다
④ 전기력선은 도체의 표면에 수직이다

## Slide 13
42. 다음 회로에서 B점의 전위가 10[V], D점의 전위가 60[V]라면 전류 I는 몇 [A]인가?
① [A] ② [A] ③ [A] ④ [A]
43. 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?
① 6.6 ② 7.4 ③ 8.7 ④ 9.4
3 Ω
4 Ω
5 Ω
3 Ω
A
B
C
D
4 Ω
6 Ω
10 Ω
10 Ω

## Slide 14
44. 줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?
①
②
③
④
45. 어떤 도체에 10[V]의 전위를 주었을 때 1[C]의 전하가 축적되었다면 이 도체의 정전용량은?
① 0.1[μF] ② 0.1[F] ③ 0.1[pF] ④ 10[F]
46. 5[Ω]의 저항 3개, 7[Ω]의 저항 5개, 100[Ω]의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬 접속 할 때 합성 저항 [Ω]은?
① 75 ② 50 ③ 150 ④ 100
47. C1 = 5[μF]와 C2 = 10[μF]인 콘데서를 병렬로 접속한 다음 100[V] 전압을 가했을 때 C2에 분배되는 전하량은 몇 [μC] 인가?
① 500 ② 1,000 ③ 1,500 ④ 2,000

## Slide 15
48. 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?
① 줄 효과 ② 홀 효과 ③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과
49. 220[V], 1.5[kW] 전구를 20시간 점등했다면 전력량 [kWh]은?
① 15 ② 20 ③ 30 ④ 60
50. 종류가 다른 두 금속을 접합하여 폐회로를 만들고 두 접합점의 온도를 다르게 하면 이 폐회로에 기전력이 발생하여 전류가 흐르게 되는 현상을 지칭하는 것은?
① 줄의법칙 ② 톰슨 효과 ③ 펠티에 효과 ④ 제베크 효과
51. 30[Ah]의 축전지를 3[A]로 사용하면 몇 시간 사용 가능한가?
① 1시간 ② 3시간 ③ 10시간 ④ 20시간

## Slide 16
52. 30[μF]와 40 [μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100[V]의 전압을 가했을 때, 전전하량은 몇 [C]인가?
① 17×10-4 ② 34×10-4 ③ 56×10-4 ④ 70×10-4
53. 콘덴서의 정전용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않는 것은?
① 극판의 간격을 작게 한다
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다
③ 극판의 면적을 크게 한다
④ 극판의 면적을 작게 한다
54. 기전력 1.5[V], 내부저항 0.1[Ω]인 전지 10개를 직렬로 연결하고, 2[Ω]의 저항을 가진 전구에 연결할 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

## Slide 17
55. 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?
① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 분류기는 전류계와 직렬 접속
② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 분류기는 전류계와 병렬 접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬 접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬 접속
56. 전위의 단위로 맞지 않는 것은?
① [V] ② [J/C] ③ [N•m/C] ④ [V/m]
57. 일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?
① 분극 ② 정전 ③ 대전 ④ 코로나
58. 다음 중 옴의 법칙을 바르게 설명한 것은?
① 전압은 저항에 반비례한다
② 전압은 전류에 반비례한다
③ 전압은 전류의 제곱에 비례한다
④ 전압은 저항가 전류의 곱에 비례한다

## Slide 18
59. 전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 같은 전기력선은 흡인한다
② 전기력선은 서로 교차하지 않는다
③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다
④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와 음전하의 표면에서 끝난다
60. 30[μF]와 40 [μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100[V]의 전압을 가했을 때, 전전하량은 몇 [C]인가?
① 70×10-4 ② 17×10-4 ③ 56×10-4 ④ 34×10-4
61. 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하며 30[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]은 얼마인가?
① 450 ② 900 ③ 1,000 ④ 1,200
62. 전위의 단위로 맞지 않는 것은?
① [V] ② [J/C] ③ [N•m/C] ④ [V/m]

## Slide 19
63. 음전하와 양전하로 대전된 도체를 가느다란 전선으로 연결하면 양전하가 음전하를 끌어당겨 중화가 된다. 이때 전선에 무엇이 흐르는가?
① 전류 ② 전압 ③ 전력 ④ 저항
64. 1[kWh]와 같은 값은 어느 것인가?
① 3.6×103[J]
② 3.6×106[N/m2]
③ 3.6×106[J]
④ 3.6×103[N/m2]
65. 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?
① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 분류기는 전류계와 직렬 접속
② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 분류기는 전류계와 병렬 접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬 접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬 접속
66. 전위의 단위로 맞지 않는 것은?
① [V] ② [J/C] ③ [N•m/C] ④ [V/m]

## Slide 20
66. 100[μF]의 콘덴서에 1,000[V]의 전압을 가하여 충전한 뒤 저항을 통하여 방전시키는 에너지[J]는?
① 25 ② 50 ③ 100 ④ 10
67. 콘덴서의 정전용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않는 것은?
① 극판의 간격을 작게 한다
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다
③ 극판의 면적을 크게 한다
④ 유전율을 작게 한다
68. 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가(단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다)?
① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 2.5
69. 두 금속을 접속하여 여기에 온도차가 발생하면 그 접점에서 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상은?
① 줄 효과 ② 홀 효과 ③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과

## Slide 21
70. 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우 이때 석출되는 구리의 양[g]은? (단, 구리의 저기화학당량은 0.3293×10-3 [g/C]이다)
① 약 11.86 ② 약 5.93 ③ 약 7.82 ④ 약 1.67
71. 전장의 단위로 맞는 것은?
① [V] ② [J/C] ③ [N•m/C] ④ [V/m]
72. 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가(단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다)?
① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 2.5
73. 전하의 성질에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?
① 대전체에 들어 있는 전하를 없애려면 접지시킨다
② 같은 종류의 전하끼리는 흡인하고, 다른 종류의 전하끼리는 반발한다
③ 전하는 가장 안정항 상태를 유지하려는 성질이 있다
④ 비대전체에 대전체를 갖다 대면 비대전체에 전하가 유도되며 이를 정전 유도현상이라 한다

## Slide 22
74. 공기 중에 10[μC]과 20[μC]를 1[m] 간격으로 놓을 때 발생되는 정전력[N]은?
① 3.8 ② 2.2 ③ 1.8 ④ 6.3
75. 전장의 단위로 맞는 것은?
① [V] ② [J/C] ③ [N•m/C] ④ [V/m]
76. 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하며 200[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]은 얼마인가?
① 450 ② 900 ③ 1,000 ④ 1,200
77. 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가(단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다)?
① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 2.5
78. 전극에서 석출되는 물질의 양이 W[g]이 있다. t[sec] 동안 I[A]를 흘려줬다면 물질의 양은 얼마인가? (단, k는 비례 상수이다)
① ② k I t ③ ④

## Slide 23
79. 동일한 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 최대 저항값은 최소 저항값의 몇 배인가? ① 4 ② 16 ③ 8 ④ 2
80. 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가(단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다)?
① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 2.5
81. 30[Ah]의 축전지를 3[A]로 사용하면 몇 시간 사용 가능한가?
① 1시간 ② 3시간 ③ 10시간 ④ 20시간
82. 30[μF]와 40 [μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100[V]의 전압을 가했을 때, 전전하량은 몇 [C]인가?
① 17×10-4 ② 34×10-4 ③ 56×10-4 ④ 70×10-4
83. 콘덴서의 정전용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않는 것은?
① 극판의 간격을 작게 한다
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다
③ 극판의 면적을 크게 한다
④ 극판의 면적을 작게 한다

## Slide 24
84. 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?
① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 분류기는 전류계와 직렬 접속
② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 분류기는 전류계와 병렬 접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬 접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬 접속
85. 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하며 200[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]은 얼마인가?
① 450 ② 900 ③ 1,000 ④ 1,200
86. 두 금속을 접합하여 이 접합점에 전류를 흘려주면 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상을 무슨 효과라 하는가?
① 줄효과 ② 홀효과 ③ 제베크효과 ④ 펠티에효과
87. 200[V], 30[W], 전등 10개를 20시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?
① 12 ② 6 ③ 3 ④ 2

## Slide 25
88. 중성 상태의 도체에 (-)로 대전된 물체를 가까이 갖다 대면 그림과 같이 음과 양으로 전하가 분리되는 현상을 무엇이라고 하는가?
① 자기 차폐 ② 정전 유도 ③ 홀효과 ④ 분극 현상
89. 10[Ω]의 저항 5개를 접속하여 얻을 수 있는 가장 작은 저항값은?
① 2 ② 4 ③ 1 ④ 5
90. 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하며 200[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]은 얼마인가?
① 450 ② 900 ③ 1,000 ④ 1,200
91. 전지의 기전력이 1.5[V] 5개를 부하저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가(단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다)?
① 1.5 ② 2 ③ 3 ④ 2.5
92. 진공 중에 10[μC]과 20[μC]의 점전하를 1[m]의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘[N]은?
① 18×10-1 ② 2×10-2 ③ 9.8×10-9 ④ 98×10-9

## Slide 26
93. 3[kW] 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용하였을 때 열량은 몇 [kcal]인가?
① 430 ② 520 ③ 610 ④ 860
94. 4[Ω]의 저항에 200[V]의 전압을 인가할 때 소비되는 전력은?
① 20[W] ② 400[W] ③ 2.5[W] ④ 10[kW]
95. 유전율의 단위는?
① [F/m] ② [V/m] ③ [C/m2] ④ [H/m]
96. 200[V], 50[W] 전등 10개를 10시간 사용하였다면 사용 전력량은 몇 [kWh]인가?
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 10

## Slide 27
97. 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?
① 6.6 ② 7.4 ③ 8.7 ④ 9.4
98. 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?
① 줄 효과 ② 홀 효과 ③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과
4 Ω
6 Ω
10 Ω
10 Ω

## Slide 28
99. 5[Ω]의 저항 3개, 7[Ω]의 저항 5개, 100[Ω]의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬 접속 할 때 합성 저항 [Ω]은?
① 75 ② 50 ③ 150 ④ 100
100. 황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우 이때 석출되는 구리의 양[g]은? (단, 구리의 저기화학당량은 0.3293×10-3 [g/C]이다)
① 11.86 ② 7.82 ③ 5.93 ④ 1.67